الموجات الميكانيكية المتوالية – Les ondes mécaniques progressives

1- الموجة الميكانيكية:

1-1: مفهوم التشويه: التشويه هو تغير محلي و مؤقت لخاصية أو عدة خصائص فيزيائية لوسط معين . ملحوظة يسمي الموضع الذي انطلق منه التشويه بمنبع الموجة (S) .و الوسط المادي المرن الذي ينتشر فيه التشويه بوسط الانتشار . 2-1: تعريف الموجة الميكانيكية: الموجة الميكانيكية هي انتشار التشويه في وسط مادي مرن يصاحبه انتقال الطاقة دون انتقال المادة التي تكون هذا الوسط 3-1: الموجة الميكانيكية المتوالية: تكون الموجة الميكانيكية متوالية اذا كان المنبع يصدر اشارات (تشوهات) متتالية و متتابعة (منبع مصان) 4-1: الموجة المستعرضة – الموجة الطولية: الموجة الميكانيكية المستعرضة : تهتز نقط وسط الانتشار عموديا على وسط الانتشار الموجة الميكانيكية الطولية : تهتز نقط وسط الانتشار افقيا على وسط الانتشار 5-1: الموجات الميكانيكية الصوتية: الصوت موجة ميكانيكية تنتشر في الاوساط المادية (السائلة ، الثلبة ز الغازية ) عن طريق تمدد - انضغاط طبقات وسط الانتشار ملحوظة خصائص انتشار موجة انتشار الموجة مثال: حدوث الزلازل يصاحب انتشار الطاقة ، يؤدي إلى كوارث.

2- الخواص العامة للموجة:

1-2: اتجاه انتشار موجة: - الحبل أو النابض ..................................... ، تنتشر الموجة فيه وفق اتجاه واحد. - سطح الماء .............................................، تنتشر الموجة فيه ، في جميع اتجاهات مستوى السطح . - الفضاء ....................................................، تنتشر الموجة فيه ، في جميع اتجاهات الفضاء . 2-2: تراكب موجتين ميكانيكيتين: بعد تراكب موجتين فإنهما تستمران في الانتشال دون تغيير في شكلهما مع احتفاظ كل واحة منهما بخصائصها .

3- سرعة انتشار موجة:

1-3: تعريف: نعرف سرعة انتشار موجة بالعلاقة : . حيث d المسافة التي تقطعها الموجة خلال المدة الزمنية . 2-3: العوامل المؤثرة على سرعة الانتشار: توتر الحبل T : كلما كان توتر الحبل اكثر توتر كلما كانت سرعة انتشار الموجة فيه اكبر الكتلة الطولية . كلما كانت الكتلة الطولية للحبل اقل كلما كانت سرعة انتشار الموجة فيه اكبر ملحوظة: سرعة انتشار موجة على طول حبل متجانس تعطى بالعلاقة: حيثT: توتر الحبل و: كتلته الطولية * بالنسبة لوسط مادي متجانس تكون سرعة انتشار موجة مستقلة عن شكل التشويه و عن مدته ، فهي تتعلق بطبيعة وسط الانتشار ، خاصة من حيث مرونته و قصوره و درجة حرارته.

4- التأخر الزمني

مثال: " انتشار موجة طول حبل " أثناء انتشار الموجة طول الحبل تعيد النقطة M’ نفس حركة النقطة M بتأخر زمني ،: التأخر أو التخلف الزمني لحركة نقطة M’ بالنسبة للنقطة M. التأخر أو التخلف الزمني لحركة نقطة M’ بالنسبة للنقطة M :

انتهى

تمرين-1- تنتشر موجة طول حبل متجانس كتلته m=200g و طوله L=8m ، بسرعة ثابتة v=2m/s . تنطلق الموجة من S طرف الحبل في لحظة نعتبرها أصلا للتواريخ. يمثل الشكل أسفله مظهر الحبل في لحظة t. 1- بين أن الموجة المنتشرة مستعرضة. 2- أحسب اللحظة t. 3- حدد المدة الزمنية التي تستغرقها حركة نقطة ما من الحبل. 4- في أي لحظة t’ ستصل مقدمة الموجة إلى النقطة N. استنتج t’’ لحظة توقف النقطة N عن الحركة. 5- أوجد التأخر الزمني لحركة النقطة N بالنسبة لحركة النقطة S. 6- مثل مظهر الحبل عند لحظة t’’’= 2,5s. 7- عين T توتر الحبل.